## Slide 1
Module 4 :
Approvisionnement et gestion des stocks de fournitures pour Xpert MTB/RIF
Global Laboratory Initiative – Module de formation sur Xpert MTB/RIF

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
À la fin de ce module, vous serez en mesure de :
Indiquer tous les matériels requis pour le meilleur fonctionnement de Xpert MTB/RIF
Décrire le processus de commande
Expliquer l'utilisation et l'importance du registre d'inventaire pour gérer un stock adéquat
Calculer les matériels nécessaires selon le nombre de tests effectués pendant une période donnée
Expliquer les exigences en matière de stockage et de durée de validité des kits Xpert MTB/RIF et d'autres matériels

## Slide 3: Contenu de ce module
Liste de matériels pour Xpert MTB/RIF
Tenue de registres: Utilisation et importance du registre d'inventaire
Calcul de matériels à commander
Commande et réception de matériels
Stockage et durée de validité de matériels

## Slide 4
Conservation correcte et appropriée de matériels de façon à assurer un service ininterrompu et à réduire au minimum les déchets
La gestion d'approvisionnement signifie…

## Slide 5: Structure d’un système de gestion de matériels : Échelle nationale
Les pays devraient envisager la mise en œuvre d’un système centralisé (national, régional) de gestion de matériels Xpert MTB/RIF qui soit intégré au système général d'approvisionnement, comme c'est le cas avec la microscopie ou l'approvisionnement en médicaments
Le système devrait être coordonné par le gouvernement et devrait inclure le ministère de la Santé, les donateurs et les partenaires

## Slide 6: Système de gestion d'approvisionnement
Décrire le/les système(s) de gestion d’approvisionnement dans vos pays.
À adapter au système du pays

## Slide 7: Commande de matériels
Que faut-il commander ?
D'où ?
Combien ?
À quelle fréquence ?
Comment évaluer le bien-fondé d’une commande ?
Quelle est le délai nécessaire?
Qu’elle est la réserve de stock nécessaire?
Qui est responsable de la commande?
Toujours considérer
la durée de vie du matériel commandé et de votre capacité de stockage dans des conditions appropriées

## Slide 8: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Fournis par Cepheid
L’outil GeneXpert avec un ordinateur (portable ou de bureau) et un lecteur de codes-barres
  Lors de la commande, ispécifier la langue de travail afin d'avoir le bon clavier, etc.
Kit de cartouches de tests Xpert MTB/RIF
Kit de calibration de cartouches des tests Xpert MTB/RIF
Remarque : Cepheid peut fournir un onduleur (alimentation sans coupure), mais de secours très limité. Cependant, il est prérable de se procurer d’un onduleur au niveau
*Spécifications : un onduleur en ligne - Powervar. Capacité de 800 VA pour un GeneXpert à 4 modules et un ordinateur ; 110 V ou 220 V selon le pays. Durée de transfert minimale de 4ms max. Batteries supplémentaires peuvent être ajoutées pour prolonger la durée.

## Slide 9: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : GeneXpert (Cepheid)
Configuration GeneXpert | Numéro de catalogue |  | 
 | Avec ordinateur de bureau | Avec un portable | 
GeneXpert à 1 module | GXI-1D | GXI-1-L | 
GeneXpert à 2 modules | GXII-2-D | GXII-2-L | 
GeneXpert à 4 modules | GXIV-4-D | GXIV-4-L | 
GeneXpert à 16 modules | GXXVI-16-D | GXXVI-16-L | 
Remarque : un instrument à 4 modules peut être fournis avec 1 ou 2 modules seulement en vue d'une expansion ultérieure.

## Slide 10: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Fournis par Cepheid
Produit de Cepheid | Numéro de catalogue | Nombre de tests
Test Xpert MTB/RIF | RIF-CGXMTB/50 | 50
Le kit Xpert MTB/RIF contient des réactifs et matériels suffisants pour 50 tests
Le réactif d’échantillon: flacon de 8 ml, 1 par test. Kit séparé de 50 échantillons, flacon de réactif également disponible.
Pipettes de transfert : Stériles, emballées individuellement ; 1 par test, avec 10 pipettes supplémentaires fournies (c'est à dire, 60 pipettes avec 50 cartouches)
Durée de validité de la pochette ouverte : 6 semaines à 2-45oC

## Slide 11: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Fournis par Cepheid
Produit de Cepheid | Numéro de catalogue | Nombre de tests
Kit de calibration Xpert | GXCALIB-100N-5 | 5
Logiciel,
notice
5 cartouches de calibration Xpert
CD vide de données

## Slide 12: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Equipement
Matériels de biosécurité
Matériels de laboratoire
Equipement de protection individuelle
Papeterie
Programme antivirus pour l'ordinateur. La sécurité d’internet type Norton est fournie pour la première année seulement ; le renouvellement est aux frais de l'utilisateur.

## Slide 13: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Equipement
  Systèmes d'alimentation de secours, selon les besoins (Onduleur et piles, générateur, onduleur, parasurtenseur)
  Imprimante et cartouches d’impression
  Minuterie
  Thermomètre
  Vortex (facultatif)

## Slide 14: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF: Onduleur
Paramètres critiques | Commentaire | Spécifications appropriées
Tension dans votre pays | Tension d'alimentation électrique utilitaire | Dépend du pays
Capacité en kilovolt-ampères (VA) | Dépend de la charge d'équipement plus 20–25 % | 600 VA
Autonomie | Durée de fonctionnement pendant la panne de courant | 4 – 6 min
Temps de transfert | Durée de transfert de matériel à l'alimentation de la batterie. | 0 – millisecondes

## Slide 15: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Générateur
Temps de transfert typique des générateurs automatiques de 10 à 30 sec (onduleur est toujours nécessaire)
Peuvent être relativement peu coûteux pour l’achat et le fonctionnement
Besoin pour le stockage et l'entretien de carburant

## Slide 16: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Onduleur
Convertit le bas voltage en haut voltage
Peut fonctionner sur batteries de voiture
Durée de fonctionnement 2 – 12 heures (selon la capacité de réserve des piles et de la charge d'équipement)
Temps de transfert peut être inférieur à 4 millisecondes (l’onduleur peut toujours être nécessaire)

## Slide 17: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Parasurtenseur
Protège les appareils, y compris les onduleurs, contre les surtensions et les pics (ou surtensions)
Une surtension/pic ou une variation transitoire rest une augmentation significative de la tension au-dessus du niveau désigné dans un flux d'électricité.
Même si l’augmentation de tension ne romp pas immédiatement votre machine, elle peut mettre une pression supplémentaire sur les composants qui engendre l'usure au fil du temps.
Ne pas remplacer l’onduleur

## Slide 18: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Matériels de biosécurité
  Sacs pour matériels contaminés
  Désinfectant tuberculocide (phénoliques, Solution de Javel, alcool à 70 %, etc.).
  Disposer des containers (pour des pipettes, crachoirs et cartouches usées)

## Slide 19: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Matériels de laboratoire
  Récipients à échantillons
  Pipettes de transfert supplémentaires (facultatif)
  Serviettes en papier (pour le nettoyage des tables et des surfaces extérieures des équipements)
  Papier tissus doux (pour le nettoyage de cartouches et de piston).

## Slide 20: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Équipement de protection individuelle
  Blouses de laboratoire
  Gants
  Masques respiratoires (facultatif)

## Slide 21: Matériels requis pour Xpert MTB/RIF : Non fournis par Cepheid
Papeterie
  Registres de laboratoire et formulaires de demande/rapport
  Papier d'impression
  Marqueurs permanents
  Stylos à encre (rouge et bleue ou noire)
  Autocollants d'inscription (facultatif)

## Slide 22: La gestion de stock
Il est de bonne pratique de laboratoire d’avoir une personne désignée pour la gestion de stock qui effectuera les activités suivantes:
Effectuer un « comptage de stock »
Tenir un registre d'inventaire précis
Déterminer la quantité à commander afin d'éviter les ruptures de stock et l’expiration des cartouches
Passer des commandes correctement
Inspecter et vérifier des produits reçus
Assurer le bon entreposage de stock

## Slide 23: Registre d'inventaire : données requises
La date et la quantité commandée
La date de réception d'article
La quantité reçue
Le numéro de lot
La date d’expiration
La quantité d’articles utilisés
Le reste d'articles en stock

## Slide 24: Regitre d'inventaire: Exemple
Nombre physique |  | Demandé |  | Reçu |  | En stock | Signature
Unités (n°) | Date | Unités (n°) | Date | Unités (n°) | Date |  | 
Nom d'article: ________________Unité: ________________
À être personnalisé par chaque pays

## Slide 25: Effectuer un comptage de stock
Qu'est-ce que c’est ?  Comptage physique de chaque article en stock
Quand est-il fait ?  Recommandé à la fin de chaque mois
Qui le fait-il ?  Une personne désignée
Tous les articles doivent être comptabilisés. Tout ce qui
entre et qui sort doit être enregistré

## Slide 26: Données requises pour le calcul de matériels
Nombre de tests exécutés (moyenne par mois)
Produits en stock (comptage physique)
Durée de validité
Durée d’approvisionnement
Période d'utilisation de matériels
Les exemples suivants sont pour une gestion d’approvisionnement local et peuvent être personnalisés pour une utilisation centralisée.

## Slide 27: Exemples d'articles requis
Articles
  Crachoirs
  Kits Xpert MTB/RIF
  Solution d’Eau de Javel concentrée
  Pipettes Pasteur jetables

## Slide 28: Calculer les besoins trimestriels pour les tests Xpert MTB/RIF
* Ou autre période de temps
*
À adapter au système du pays

## Slide 29: Quantités requises pour un seul test Xpert MTB/RIF (B)
Nom d'article | Quantité
Crachoirs | 1 pièce
Kit Xpert MTB/RIF | 1/50 de Kit (si chaque kit contient 50 tests)
Solution d’Eau de Javel concentrée (exemple: 3%- remarque: la concentration standard varie d'un pays à l'autre) | 1,5 ml (moyenne de 100 ml par jour pour 10 tests, diluée 6 fois avec l'eau; concentration finale de 0,5 % d'hypochlorite de sodium)
Pipettes Pasteur jetables, 3 ml | 1 pièce
À être personnalisé par pays

## Slide 30: Le nombre total de tests effectués au cours trimestre précédent
La valeur (A) est égale au nombre de tests Xpert MTB/RIF réalisés au cours du trimestre précédent

## Slide 31: Calcul de la quantité nécessaire d’un article pour un trimestre (C)
La valeur (C) est égale à la quantité d'un élément requise pendant un trimestre
Calculer (C) en multipliant le nombre de tests effectués au cours d'un trimestre (A) par le montant de l'article nécessaire pour un seul examen (B), donc :
A x B = C

## Slide 32: Exemple 1: calculer le nombre de cartouches Xpert MTB/RIF pour un trimestre (C)
Pendant le dernier trimestre, vous avez effectué 600 tests Xpert MTB/RIF (A)
Vous avez besoin de 0,02 de kit Xpert MTB/RIF (50 tests dans un kit) par test (B), alors combien de kits aurez-vous besoin pour le prochain trimestre (C) ?
A x B = C
600 tests x 0,02 kit/test = 12 kits

## Slide 33: Exemple 1: calculez la quantité de réserve (D) de kits Xpert MTB/RIF
La valeur (D) est égale à une consommation mensuelle d'un article qui doit être gardé comme une réserve
La valeur (D) est égale à (C)/3, la quantité d'un article calculée pour un mois:
D = C/3
Stock de réserve de kits Xpert MTB/RIF est égal à
12 kits (C) / 3 = 4 kits (D)

## Slide 34: Exemple1 : calculer le matériel Xpert MTB/RIF, le stock en main (E)
La valeur (E) est égale au stock en main (existant)
Calculer (E) par le comptage physique réel de produits en stock (l’inventaire)
Partir du principe que le stock en main est 3 kits de Xpert MTB/RIF

## Slide 35: Exemple 1: calculer la quantité requise (D) de kits Xpert MTB/RIF
La valeur (F) est égale à la quantité requise pour un trimestre (C) plus la quantité requise pour un mois de réserve (D) moins le stock en main (E)
Calculer (F) comme suit: (F) = C + D - E
Le stock existant est 3 kits de Xpert MTB/RIF
La quantité calculée de kits à commander pour un trimestre est :
12 (C) + 4 (D) – 3 (E) = 13 (F)

## Slide 36: Exemple 1: calculer les quantités demandées/émises de kits Xpert MTB/RIF
Arrondisser la quantité calculée à une quantité conforme à l'unité d’émission
La quantité calculée de kits est 13
L'unité de commande est une boîte (50 tests)
Commandez 13 boîtes (650 tests)

## Slide 37: Exemple 2: calculer la quantité de solution d'eau de Javel (C) nécessaire pour un trimestre
Pendant le dernier trimestre, vous avez effectué 600 tests Xpert MTB/RIF (A)
Vous avez besoin de 1,5 ml de solution d'eau de Javel concentrée par test (B), alors, quelle est la quantité d'eau de Javel concentrée aurez-vous besoin pour le prochain trimestre (C) ?
A x B = C
600 tests x 1,5 ml/test = 900 ml

## Slide 38: Exemple 2: calculer la quantité de réserve (D) de la solution d'eau de Javel
La valeur (D) est égale à la quantité de consommation mensuelle d'un article qui doit être gardé en réserve
La valeur (D) est égale à (C)/3, la quantité d'un article calculée pour un mois :
D = C/3
Stock de réserve d'eau de Javel concentrée est égal à
900 ml (C) 3 = 300 ml (D)
Adapte au contexte local et à la durée de validité matériels

## Slide 39: Exemple 2: calculer l’eau de Javel existante en stock (E)
La valeur (E) est égale au stock en main
Calculer (E) par le comptage physique réel des produits en stock (l’inventaire)
Partir de l’idée que le stock existant est 400 ml d'eau de Javel concentrée

## Slide 40: Exemple 2: calculer la quantité (F) de la solution d'eau de Javel à commander
La valeur (F) est égale à la quantité requise pour un trimestre (C) plus la quantité requise pour un mois de réserve (D) moins le stock existant (E)
Calculer (F) comme suit : (F) = C + D - E
Stock en main est 400 ml
La quantité calculée d’eau de Javel à commander pour un trimestre est :
900 ml (C) + 300 ml (D) – 400 ml (E) = 800 ml (F)

## Slide 41: Exemple 2 : calculer la quantité de solution d'eau de Javel à demander/émettre
Arrondir la quantité calculée pour une quantité conforme à l'unité d’émission
La quantité calculée de solution d'eau de Javel est 1824 ml, arrondit le à 2 litres
L'unité de commande est 1 bouteille d'un litre
Commander 2 bouteilles

## Slide 42: Exercice #1: Calculer les besoins trimestriels pour les tests Xpert MTB/RIF
Utiliser la feuille de calcul intitulée Exercice #1
Travailler individuellement
Utiliser les données fournies
Durée accordée: 30 minutes.

## Slide 43: Exercice #1: Calculer les besoins trimestriels pour les tests Xpert MTB/RIF

## Slide 44: Réponse à l’exercice #1: Besoins trimestriels calculés pour les tests Xpert MTB/RIF

## Slide 45: Exercice #2: Calculer les besoins trimestriels pour les tests Xpert MTB/RIF
Utiliser la feuille de calcul intitulée Exercice #2
Travailler individuellement
Utiliser les données fournies
Durée accordée: 30 minutes.

## Slide 46: Exercice #2: calculer les besoins trimestriels pour les tests Xpert MTB/RIF

## Slide 47: Réponse à l’exercice #2: Besoins trimestriels calculés pour les tests Xpert MTB/RIF

## Slide 48: Passer des commandes
La procédure pour le placement des commandes dépend de la source de financement
Discuter des procédures d'approvisionnement local et du plan de secours en cas de pénuries de matériels
À adapter au système propre du pays

## Slide 49: Options pour l'achat d'outils GeneXpert et de cartouches
Passer une commande directement à Cepheid France : Cepheid HBDC SAS, Vira Solelh, 81470 Maurens-Scopont, France ; ordershbdc@cepheidhbdc.com, Tél. + 33 563 825 333, fax + 33 563 825 301 ou
Passer une commande par un distributeur local autorisé de Cepheid. Communiquer avec Cepheid pour les renseignements de contact de votre fournisseur local
Il existe d'autres mécanismes d'achat propres au projet. L’OMS peut également être en mesure de vous aider au moyen du dispositif mondial d'approvisionnement en médicaments

## Slide 50: Avant de passer une commande
Suivre les lignes directrices nationales pour l'autorisation préalable du matériel et des équipements, si nécessaire
Préparer la documentation douanière visant l'importation ou l'exemption des taxes à l'importation (si nécessaire)
Commencer longtemps en avance, car la préparation peut durer des mois
Consulter Cepheid au sujet des délais de transport des commandes et de la durée minimale de validité garantie des cartouches que vous désirez commander
Vérifier si votre pays est parmi les 145 pays éligibles pour obtenir l'équipement GeneXpert et les cartouches à un prix réduit (prix pays en cours de développement, à haute charge de tuberculose) : (http://www.finddiagnostics.org/about/what_we_do/successes/find-negotiated-prices/xpert_mtb_rif.html).

## Slide 51: Information nécessaire pour placer une commande
Nombre de modules /de machine GeneXpert
Ordinateur de bureau ou portable
Nombre de cartouches Xpert MTB/RIF
Numéros de catalogue
Pays de livraison
Aéroport de destination
Coordonnées du destinataire
La date de livraison préférée

## Slide 52: Après avoir placé une commande
Chepheid/le distributeur local préparera une estimation
Le client paye à l'avance pour bénéficier de la réduction de prix [prix pour les pays en cours de développement, à charge élevés de tuberculose]

## Slide 53: Dès la réception
Inspecter & vérifier la livraison des commandes :
Vérifier le contenu de la commande reçue avec le bon de commande
Vérifier l'intégrité du matériels livrés
Dater chaque article reçu
Ranger la nouvelle expédition derrière l’expédition existente afin de suivre la méthode de «PREMIER PERIME-PREMIER SORTI»
Créer ou metter à jour les registres

## Slide 54: Stockage adéquat de matériels
Conserver dans un endroit propre, sec, bien ventilé et organisé
Les kits Xpert MTB/RIF doivent être stockés à 2-28C
Stocker à l'abri du soleil
Organiser les livraisons actuelles et nouvelles par la date d'expiration (les matériels avec une date d’expiration rapide sdoivent être utilisés en premier)

## Slide 55: Sommaire
La gestion centralisée (au niveau national ou régional) de matériels Xpert MTB/RIF intégrée au système général d'approvisionnement devrait être organisée et coordonnée par le gouvernement.
Certains matériels requis pour les tests Xpert MTB/RIF ne sont pas fournis par Cepheid.
Lorsque vous calculez les commandes de matériels, prenez en considération votre ancien taux de consommation, stock en main, la durée de validité de matériels commandés, la durée d'approvisionnement et votre capacité de stockage afin d'évaluer la quantité et la fréquence des commandes.
Effectuer un recensement physique de chaque article en stock à la fin de chaque mois et enregistrer les résultats dans un registre dédié.
Passer une commande en fournissant toutes les informations requises à Cepheid ou à votre distributeur local autorisé.

## Slide 56: Evaluation
Qu'est-ce que c’est la gestion de stock?
Pourquoi est-il nécessaire d'effectuer un comptage physique de stock?
Pourquoi est-il nécessaire de tenir un livre d'inventaire?
Comment calculez-vous du matériel nécessaire?
Pourquoi doit-on stocker proprement du matériel?

## Slide 57
Remerciements
Le module de formation Xpert MTB/RIF a été développé par un consortium de partenaires de GLI, y compris FIND, KNCV, US CDC, USAID, TB CARE I et l’OMS, avec un financement de l’USAID.
Les modules sont basés sur du materiels développés à l’origine par FIND, KNCV et Cepheid.
La traduction de ces documents a été rendue possible par la Fondation pour de nouveaux diagnostics innovants (FIND), avec le soutien financier du Plan d'urgence du Président pour la lutte contre le sida (PEPFAR) à travers CDC aux termes d’accord de coopération numéro U2GPS002746.