## Slide 1
Модуль 6:
Технология и процедуры
Xpert MTB/RIF
Слайды составлены по материалам Cepheid
Глобальная лабораторная инициатива – Комплект учебных материалов по Xpert MTB/RIF

## Slide 2: Содержание модуля
Обзор технологии
Подготовка образцов мокроты (нативных и обработанных)
Подготовка внелёгочных образцов мокроты
Процедуры анализа Xpert MTB/RIF
Мониторинг процедуры
Notes: World Health Organization
08/12/13
2

## Slide 3: Задачи обучения
В конце данного модуля, Вы сможете:
Описать технологию, которая лежит в основе GeneXpert и анализа Xpert MTB/RIF
Объяснить процедуры анализа Xpert MTB/RIF
Использовать программное обеспечение для мониторинга результатов исследований и генерирования отчетов

## Slide 4: Технология GeneXpert
Комплексная микро-струйная система, состоящая из:
Приборной платформы
Картриджей (съемных)
Автоматизированных протоколов
Системы внутреннего контроля
Notes: 4

## Slide 5: Платформа GeneXpert
GX-I
GX-XVI
GeneXpert
Infinity-48
GeneXpert® Module
GX-II
GX-IV
Notes: 5
5

## Slide 6: Модуль GeneXpert
Поршневой двигатель
Устройство для введения картриджей
I-CORE
Материнская плата
Клапанный двигатель
Ультразвуковой рожок
Notes: 6

## Slide 7: Модуль GeneXpert - Отсек для картриджей
Приводной вал поршня
Приводной вал поршня
Клапанный привод (скошенный)
Ультразвуковой рожок
ICORE модуль для помещения пробирок
Notes: 7

## Slide 8: Автоматизированный протокол Xpert MTB/RIF
Конец ручной работы
Заполните картридж подготовленным образцом и вставьте его в прибор
Образец подсоединяется к Регулятору обработки образца (SPC)
Фильтр захватывает образец и SPC
Клетки подвергаются лизису ультразвуком и выделяют ДНК
Выделенные ДНК смешиваются с обезвоженными гранулированными реактивами
Одновременная амплификация и выявление при помощи флуоресценции
Результаты готовы менее, чем за 2 часа

## Slide 9: Картридж GeneXpert
Технологическая камера
Камера содержит реактивы, праймеры, зонды, буферы и экстрагированный образец
Позволяет выполнить экспресс-термическое циклирование и фотовозбуждение/выявление
Вращаясь, направляет жидкость в разные камеры и пробирку для ПЦР
Пробирка для амплификации
Корпус клапана
Это автономная система
Notes: 9

## Slide 10: Комплектующие картриджа
Пробирка для ПЦР
Отверстия в корпусе клапана
Шприцевая помпа
Корпус картриджа
Цилиндр шприца
Поворотный клапан/Фильтр и зона для ультразвукового лизиса
Колпачок/интерфейс для ультразвука
Основание картриджа
Notes: 10

## Slide 11: Принципы устройства GeneXpert
ПЦР в режиме реальном времени (одновременная амплификация и выявление)
Отсутствие влагообмена между инструментом и картриджем в целях исключения переноса материала
Полностью внутреннее регулирование системы подачи реактивов – Нет необходимости во внешнем позитивном и негативном контроле
Встроенный ультразвуковой лизис клеток для выделения ДНК
Управляемые программным обеспечением материнские платы отдельных модулей для координации движений клапанов и встроенных гидравлических приводов
Автоматизированная система регулирования потоков жидкостей – потоки жидкости направляются микро-клапанами – позволяет использовать микро-количества компонентов реакции
Автоматизированный анализ данных и интерпретация результатов
Notes: 11

## Slide 12: Картридж в действии: видеоролик
Видеоролик находится по адресу Протокола передачи файлов (FTP):
ftp://hbdc:Crasa7Uc@ftp.caplaser.net (ссылку следует скопировать и вставить в Windows Explorer, но не Internet Explorer)
Видеоролики на FTP – это большие файлы, поэтому их следует загрузить на компакт-диск
перед тренингом.
В качестве альтернативы, можно получить доступ к видеоролику через Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=mIsBLmjus6Q

## Slide 13: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени
ДНК-мишень
ПЦР
Флуоресценция
Выявление
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Стадия амплификации ДНК при помощи ПЦР совмещена со стадией выявления
Происходит амплификация ДНК-мишени, которая отмечается флуоресцентной меткой-зондом
Накопленный продукт реакции контролируется и измеряется путем обнаружения флуоресценции
Зонды, применяемые в технологии Xpert, называются «молекулярные маяки»
Возможна амплификация и обнаружение нескольких мишеней (мультиплексный тест)
Каждая мишень маркируется отдельным красителем

## Slide 14: Технология молекулярного маяка
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Молекулярный маяк – это короткий сегмент однонитевой ДНК, состоящий из:
  Последовательности, характерной для мишени
  Ствола
  Флуоресцентного красителя
  Гасителя люминесценции

## Slide 15: Технология молекулярного маяка
Молекулярный маяк
Мишень
Флуоресценция
Нет флуоресценции
Нет мишени = Нет флуоресценции
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей

## Slide 16: Молекулярные механизмы устойчивости к рифампицину
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Мутации в гене rpoB, кодирующем β-субъединицу РНК-полимеразы
  предотвращает связывание рифампицина с полимеразой РНК, синтез протеинов и уничтожение бактерии
95% всей устойчивости к рифампицину являются результатом мутаций гена rpoB, а 5% формируется по причине мутаций вне гена
> 90% мутаций гена rpoB расположены на участке 81 пар оснований (кодоны 507 – 533)

## Slide 17: Выявление мутаций в гене rpoB при помощи Xpert MTB/RIF
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
5 перекрещивающихся зондов связываются с генотипом дикого типа и не связываются с мутировавшими последовательностями
1зонд для Контроля обработки образца - SPC (Bacillus globigii)
В одновременном выявлении участвует всего 6 флуоресцентных красителей
ФРАГМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К РИФАМПИЦИНУ В 81 п.о. ГЕНА rpoB

## Slide 18: Внутренний контроль качества : Проверка наличия зонда (PCC)
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Проверка наличия зонда (PCC) служит для проверки показаний флуоресценции до начала теплового циклирования химических веществ в картридже. PCC проверяет:
Регидратацию реактива в гранулах
Наполнение пробирки для ПЦР
Целостность зондов
Стабильность красителя или реактива/гасителя
Результаты автоматически сравнивается в предустановленными заводскими настройками в программном обеспечении
Исследование останавливается, если Проверка зонда не ПРОЙДЕНА

## Slide 19: Внутренний контроль качества: Контроль обработки образца (SPC)
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Контроль обработки образца (SPC)
Cостоит из неинфекционных спор
Проверяет успешность лизиса клеток
Выявляет замедление амплификации, связанной с образцом: должен быть положительным в отрицательных образцах и может быть отрицательным или положительным в положительных образцах
Результат недействителен, если SPC отрицателен в отрицательном образце
Notes: 19

## Slide 20: Алгоритм определения результатов Xpert MTB/RIF
Этот слайд может считаться необязательным при обучении базовых пользователей
Проверка зонда
Как минимум, 2 положительных зонда
Нет
значений
Недействительный
Ошибка
Отрицательный
Не выявлена устойчивость к RIF
Выявлена устойчивость к RIF
Выявлены МТБ
Выявлены МТБ
Положительные зонды
Остановка теста
Да
Нет
Пройдена
Не пройдена
Все положительные
1 или более отрицательные
Пол.
Нет значений
Notes: 20

## Slide 21
Процедуры Xpert MTB/RIF
Notes: 21

## Slide 22: Обзор процедуры
1
Смешать
2
Добавить
3
Вставить
4
Выявить
Notes: 22

## Slide 23: Подготовка образца: необработанная мокрота
2 мл до указанной линии на дозаторе
Налить реактив для образца (буфер) осторожно в образец, не допуская образования аэрозоля
Не допускайте попадания каких-либо твердых частиц в смеси с образцом при переносе пипеткой в картридж
Не допускайте образования пузырьков при переносе смеси с образцом в картридж
Добавить к образцу
буфер для образца в
соотношении 2:1
2. Встряхнуть, затем дать постоять 10 минут
3. Встряхнуть, затем дать постоять еще 5 минут
4. Перенести в картридж
Начать тест…

## Slide 24
Осторожно открутите крышку флакона с мокротой
Налейте 2 объема реактива для мокроты (РМ) непосредственно в 1 объем мокроты во флакон с мокротой (1 мл мокроты – это минимальное количество, а оптимальным является 3-4 мл)
Для большего объема образцов (более 4 мл), необходимо будет добавить РМ из второго флакона с реактивом, так как один флакон с реактивом рассчитан на 8 мл РМ
Закройте крышку, энергично встряхните 10-20 раз (при одном встряхивании, следует совершить движение назад и вперед) или воспользуйтесь встряхивателем (вортексом)
Инкубируйте при комнатной температуре в течение 10 минут
После 10 минут инкубации, еще раз встряхните вручную (или при помощи встряхивателя) энергично 10-20 раз
После еще 5 минут инкубации, образец должен стать абсолютно жидким до исследования без видимых сгустков мокроты. Если он все еще вязкий, подождите еще 5-10 минут до его добавления в картридж (2-4 мл итогового раствора)
Подготовка образца: нативная мокрота

## Slide 25: Подготовка образца: осадок центрифугированной мокроты
2. Add 1.5 ml of sample reagent (buffer) to 0.5 ml sediment (3:1 ratio)
1. Проведите посев и приготовьте мазок из осадка
2. Добавление 1,5 мл реактива для образца (буфера) к 0,5 мл осадка (соотношение 3:1)
3. Встряхнуть и дать отстояться 10 минут
4. Встряхнуть и дать отстояться еще 5 минут
5. Перенести 2 мл в картридж
Начать тест…

## Slide 26: Подготовка образца: осадок обработанной мокроты
Добавить 1,5 мл реактива для образца к 0,5 мл взвеси деконтаминированного, концентрированного осадка мокроты (Примечание: соотношение реагента к образцу 3:1)
Закройте крышкой и энергично встряхните 10-20 раз (при одном встряхивании, следует совершить движение назад и вперед) или воспользуйтесь встряхивателем (вортексом)
Инкубируйте при комнатной температуре в течение 10 минут
После 10 минут инкубации, еще раз встряхните вручную (или при помощи встряхивателя) энергично 10-20 раз
После еще 5 минут инкубации, образец должен стать абсолютно жидким до исследования без видимых сгустков мокроты.

## Slide 27: Подготовка образца: разделение образцов
Адаптировать слайд, если когда-либо осуществляется разделение образцов

## Slide 28: Внелёгочные образцы
ВОЗ рекомендует использование следующих внелёгочных образцов для Xpert MTB/RIF
  Спинномозговая жидкость (СМЖ)
  Лимфоузлы и другие ткани (образцы должны быть подготовлены в БББ)
Образцы СМЖ обычно содержат мало МБТ и могут быть подготовлены также как и образцы мокроты. Однако концентрация путём центрифугирования может обеспечить лучшие результаты. Использование БББ необходимо при открытии чашек центрифуги и слитии супернатанта.
Образцы биологических жидкостей, полученные в закрытых шприцах должны быть подготовлены для анализа Xpert MTB/RIF в БББ. Выпускание содержимого шприца в 50 mL пробирку (типа Фалькон) может вызвать аэрозолизацию микобактерий. Процедуры безопасности по работе с острыми предметами должны соблюдаться.
Образцы тканей при гомогенизации с использованием специального оборудования, также могут быть источником аэрозоля. Эти образцы также должны быть приготовлены в БББ.
СОП доступен в Руководстве ВОЗ по использованию Xpert; Приложение 2. www.who.int/tb/publications/xpert_implem_manual

## Slide 29: Приготовление внелёгочных образцов
Лимфоузлы и ткани
Используя стерильные ножницы и пинцет расчлените образец ткани и поместите его в гомогенизатор (на рисунке)
Добавьте 2 мл раствора натрий фосфатного буфера (PBS)
Закройте гомогенизатор крышкой и растирайте до образования гомогенной суспензии
Дождитесь оседания крупных частиц (5-10 мин)
Поместите 0.7 мл супернатанта в коническую закручивающуюся пробирку (убедитесь, что частички ткани НЕ перенесены)
Добавьте1.4 мл Xpert Реагента для образцов
Далее следуйте инструкциям по подготовке стандартного образца мокроты теста Xpert
Поместите в картридж 2+ мл мокроты
Проведите тест Xpert MTB/RIF
Альтернативный протокол доступен в СОП ВОЗ для Нестерильных образцов. Деконтаминация данных образцов проводится как при подготовке образца из осадка центрифугированной мокроты.
Рекомендуется проводить посев супернатанта гомогенизированной ткани.
Требуется БББ

## Slide 30: Приготовление внелёгочных образцов (2)
Образцы СМЖ (NB: наличие крови в образцах может негативно повлиять на проведение теста Xpert )
образец СМЖ > 5 ml
  a) Перенесите в коническую центрифужную пробирку и центрифугируйте (3000g:15 min)
  b) Слейте супернатант в дез раствор (используя БББ)
  c) Добавьте Xpert MTB/RIF Реагент для образцов до 2 мл
  d) Добавьте концентрированный образец в картридж и проведите тест
образец СМЖ 1-5 ml (в т.ч. содержащие кровь )
  Добавьте равный объём Xpert MTB/RIF реагента
  Добавьте 2 ml в картридж и проведите тест
3. образец СМЖ 0.1-1 ml
  Добавьте 2 ml Реагента для образцов Xpert MTB/RIF
  Добавьте 2 ml в картридж и проведите тест
4. образец СМЖ <0.1 ml
  Недостаточный объём образца
БББ должен использоваться всегда когда есть риск образования аэрозоля, например - при слитии супернатанта

## Slide 31: Подготовка образца: организация работы
Подготовить за один раз количество образцов равное количеству имеющихся (т.е., исправных) модулей
Начать подготовку образцов не более, чем за 4 часа до обеспечения наличия модуля
Не открывайте крышку картриджа пока вы не будете готовы перенести в него образец; крышку следует закрыть сразу же после того, как добавлен образец.

## Slide 32: Не пользуйтесь картриджем, если:
Истек срок годности
Он влажный
Если сорвана пломба на крыше или крышка (случайно) открыта
Его уронили или растрясли после добавления подготовленного образца
Реакционная пробирка с задней стороны повреждена
Он уже был использован: каждый картридж предназначен для одноразового использования и не может быть использован повторно после сканирования
Упаковка (из 10 картриджей) была вскрыта более 6 недель назад

## Slide 33: Подготовка картриджа: маркировка
Картридж следует поднимать только взяв его с правой и левой стороны. Не трогайте крышку, штрих-код с передней стороны или реакционную пробирку с задней стороны
Маркируйте картридж идентификационным номером образца, написав его с левой или правой стороны или прикрепите этикетку с идентификационным номером
Не помещайте этикетку на крышке картриджа и не блокируйте нанесенный двухмерный штрих-код на картридже

## Slide 34: Подготовка картриджа: посев
Откройте картридж и пипеткой перенесите 2-4 мл подготовленного образца при помощи пластиковой пипетки для переноса жидкостей
Пипеткой осторожно поместите образец в картридж, не допуская образования аэрозолей и пузырьков
Не переносите твердые частицы в картридж
Плотно закройте крышку
Начните тест
Отверстие картриджа для добавления образца
Рис. 1 Картридж XpertMTB/RIF, вид сверху

## Slide 35: Хранение образцов и картриджей с посевом
Хранение образца:
Прямая или обработанная (обеззараженная/концентрированная) мокрота
Хранить в холодильнике при 2–8°C, максимум, в течение 10 дней
При необходимости, хранить при комнатной температуре (до 35°C) до 3-х дней, а затем в холодильнике при 2–8°C, в целом, не более 10 дней
Хранение образца с реактивом для образца:
Прямая или обработанная (обеззараженная/концентрированная) мокрота
Исследовать в течение 12 часов, хранить при 2-8°C. Если нет возможности хранить в холодильнике, исследовать в течение 5 часов.
Хранение картриджей с посевом (например, при отключении электричества):
Провести исследование в течение 4-х часов после добавления образца
Если прошло более 4-х часов, осуществите посев в новый картридж

## Slide 36: Начало работы
1. Включите прибор GeneXpert
(на передней панели прибора загорится синяя лампочка)
2. Включите компьютер
3. Войдите в систему Windows как пользователь Cepheid:.
  Имя пользователя: Cepheid
  Пароль: cphd
4. Два раза щелкните курсором по иконке «GeneXpert Dx» на рабочем столе компьютера
5. Войдите в систему через учетную запись пользователя
Windows 7
Windows XP

## Slide 37: Запуск программного обеспечения
6. Нажмите «No» («Нет») в диалоговом окне «Database management»
(«Управление базой данных»), чтобы начать рабочую сессию.

## Slide 38: Запуск программного обеспечения: проверка состояния
7. Нажмите на «Check Status» («Проверка состояния») для подтверждения наличия модуля
- Если его нет, перейдите к устранению проблем (Модуль 9)

## Slide 39: Начало исследования
Нажмите на «CREATE TEST» («СОЗДАТЬ ТЕСТ»)
2. Откроется окно, где запрашивается сканирование штрих-кода картриджа

## Slide 40: Начало исследования: сканирование картриджа
3. Возьмите считыватель штрих-кодов и просканируйте штрих-код картриджа, удерживая желтую кнопку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если считыватель штрих-кодов не работает, вы можете ввести штрих-код картриджа вручную, набрав на клавиатуре 2 ряда цифр на картридже.
После звукового сигнала «БИП», отодвиньте считыватель от картриджа, чтобы не сканировать один штрих-код дважды.
В случае, если не сработает считыватель штрих-кодов при использовании новой партии, свяжитесь с отделом технической поддержки Cepheid для получения Параметров, характерных для партии

## Slide 41: Начало исследования
4. После сканирования штрих-кода, появится вот это окно
5. Введите ID данные пациента = Имя
6. Введите ID данные = Лабораторный серийный номер.
По умолчанию, программное обеспечение показывает вид исследования, как «Specimen» («Образец»).
Программа автоматически определяет модуль для использования
(Примечание: выбирается модуль, который был использован меньше всего; вручную можно выбрать другой модуль)
7. Нажмите на «Start test» («Начать тест»)

## Slide 42: Загрузка картриджа
Всегда держите картридж в вертикальном положении: не встряхивать, не наклонять, не ронять
Полностью откройте дверцу отсека для картриджей выбранного модуля, на который указывает мигающий зеленый свет над выбранным модулем
Осторожно загрузите картридж, при этом штрих-код должен находиться впереди
Закройте дверцу отсека для картриджей, исследование начнется автоматически

## Slide 43: Ручной ввод штрих-кода картриджа
Click on «Create Test»
Scan cartridge barcode and click on «Manual Entry»
Type manually the 2 line numbers of the cartridges
Если считыватель штрих-кодов не работает, вы можете вручную ввести штрих-код картриджа
Нажмите на «Create Test» («Создать тест»)
В диалоговом окне «Scan Cartridge Barcode» («Сканировать штрих-код картриджа»), нажмите на «Manual Entry» («Ручной ввод»)
Наберите на клавиатуре 2 ряда цифр на картридже

## Slide 44: Обобщение процесса исследования: видеоролик
Видеоролик доступен по адресу Протокола для передачи файлов (FTP):
ftp://hbdc:Crasa7Uc@ftp.caplaser.net (скопируйте и вставьте адрес в Windows Explorer, а не в Internet Explorer)
Видеоролики FTP – это большие фацлы, поэтому их следует загрузить на компакт-диск до начала
тренинга.

## Slide 45: Мониторинг статуса исследования
В меню «Check status» («Проверить статус») (см. следующий слайд), убедитесь в том, что статус сменился с «loading» («загружается») на «run» («выполняется»), что означает начало исследования.
Если вы хотите увидеть прогресс выполнения исследования, вы можете проверить:
прогресс исследования (например, 3/45 означает, что исследование находится на третьем из 45 циклов ПЦР)
количество времени, оставшееся до завершения исследования
статус исследования (например, «OK»)
Если статус показывает «Error» («Ошибка») или «Warning» («Предупреждение»), просмотрите сообщения с описанием проблемы (см. следующий слайд).

## Slide 46: Мониторинг статуса исследования
Нажмите на «CHECK STATUS» («ПРОВЕРИТЬ СТАТУС»)
2. Показаны прогресс, статус и оставшееся время
3. Сообщения
с более подробной информацией

## Slide 47: Как и почему остановить исследование
В случае неправильной подготовки картриджа(ей), вам, возможно, придется остановить исследование, чтобы не тратить зря время:
Нажмите на «STOP TEST» («ОСТАНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ»)
Выберите модуль(и), которые нужно остановить, отметив галочкой
После выбора модуля, нажмите на «Stop» («Остановить»)

## Slide 48: Как и почему остановить исследование
Подтвердите ваш выбор, нажав «Yes» («Да»)
Вы увидите детали остановленного исследования в разделе «Check Status» («Проверить статус»)

## Slide 49: Отображение, генерирование и управление отчетами об исследованиях
См. Модуль 7, где приводится информация на следующие темы:
Визуальное отображение результатов исследования
Редактирование информации об исследовании
Генерирование отчета о результатах (образец и пациент)
Как автоматически распечатать отчет
Разница между архивированием/резервным копированием: как архивировать, найти и получить данные, создавать резервные копии и восстанавливать данные из резервных копий
Как копировать/вставить данные в документ Excel

## Slide 50: Выводы
Анализатор Xpert MTB/RIF – это комплексная микро-струйная система, состоящая из прибора GeneXpert, картриджей Xpert MTB/RIF для исследований, автоматизированных протоколов (одновременной амплификации ДНК и обнаружение флуоресценции) и систем внутреннего контроля (Контроля обработки образца (SPC) и Проверка наличия зонда (PCC))
Протоколы подготовки образца должны выполнятся для нативной мокроты (2:1), Обработанного осадка мокроты (3:1), и внелёгочных образцов – в соответствии с протоколом следует корректировать меры биологической защиты
Проверить целостность картриджей до использования, правильно маркировать и осуществлять посев в достаточном количестве (2-4 мл) итогового раствора
После загрузки картриджей в прибор GeneXpert, сопутствующее программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг процесса.

## Slide 51: Оценка
Перечислите и опишите разные компоненты технологии GeneXpert
Перечислите и опишите разные системы контроля и их механизмы
Опишите процедуру подготовки образца (в соответствии с исследуемым образцом) и последующие этапы создания и выполнения исследования
Как вести мониторинг статуса исследования?
Почему может возникнуть необходимость остановки исследования? Как это сделать?

## Slide 52
Выражение признательности
Комплект учебных материалов Xpert MTB/RIF был подготовлен со стороны консорциума партнеров в рамках Глобальной лабораторной инициативы (ГЛИ), включая FIND, KNCV, CDC США, ЮСАИД, TB CARE I и ВОЗ, при финансировании со стороны ЮСАИД.
Модули основываются на материалах, которые были изначально разработаны со стороны FIND, KNCV и Cepheid.
Перевод на русский язык осуществлён при поддержке FIND