## Slide 1
Модуль 7:
Xpert MTB/RIF
Интерпретация результатов и управление базой данных
Глобальная лабораторная инициатива – Комплект учебных материалов по XpertМТБ/RIF

## Slide 2: Содержание модуля
Визуализация результатов исследования
Причины для повтора исследования
Генерирование отчетов

## Slide 3: Задачи обучения
В конце данного модуля, вы сможете:
Анализировать разные возможные результаты, отображаемые программным обеспечением
Описать причины для повтора исследования
Генерировать отчеты

## Slide 4: Визуализация результатов исследования
Нажмите на «VIEW RESULTS» («ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ»)
Для отображения одного конкретного результата, нажмите «VIEW TEST» («ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ»)

## Slide 5: Визуализация результатов исследования (продолжение)
«VIEW TEST»
(«ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ»): Двойное нажатие мышкой на исследование, которое вы хотите посмотреть.

## Slide 6: Визуализация результатов исследования (продолжение – 2)
Информация об исследовании
Интерпретация результатов
Кривые ПЦР в реальном времени

## Slide 7: Редактирование информации о результате теста
В случае необходимости, после того, как процесс тестирования закончен, но программа работает, у вас есть возможность редактировать соответствующую информацию с результатами тестов и заметками
1. В этом разделе доступны для редактирования все белые поля
2. После редактирования нажмите «Save Changes» («Сохранить результаты»)

## Slide 8: Редактирование информации о результате теста (продолжение)
3. Нажмите «Yes» («Да»), чтобы сохранить изменения
4. История изменений сохраняется в закладке «History» («История»)

## Slide 9: МТБ не выявлены: отрицательный результат

## Slide 10: МТБ выявлены/Устойчивость к рифампицину не выявлена

## Slide 11: МТБ выявлены/Выявлена устойчивость к рифампицину

## Slide 12: МТБ выявлены/Устойчивость к рифампицину неопределённая
В образце концентрация МТБ была очень низкой и в связи с недостаточным количеством данных, собранных для интерпретации соответствующих сигналов устойчивости, уровень устойчивости не может быть определён.

## Slide 13: Причины проведение повторного тестирования: недействительный результат
Присутствие или отсутствие МТБ не может быть определено из-за того, что:
Результаты контроля обработки образца (SPC) не отвечают критериям приёмки.
Образец не проанализирован надлежащим образом
ПЦР ингибирована

## Slide 14: Причины проведение повторного тестирования: Ошибка
Контроль с помощью контактной измерительной головки не удался и процесс проведения анализа был прерван из-за того, что:
Пробирка для реакций заполняется ненадлежащим образом
Обнаружена проблема целостности зонда с реактивом
Превышен максимальный уровень давления
Произошёл сбой в работе модуля GeneXpert
Особые ошибки, причины и методы их устранения рассматриваются в Модуле 9

## Slide 15: Причины проведения повторного анализа: Отсутствие результатов
Несоответствующие данные были получены из-за:
Перебоев в подаче электроэнергии
Тестирование было остановлено оператором и т.д.

## Slide 16: Причины проведения повторного анализа: Устойчивость к рифампицину неопределённая
В образце концентрация МТБ была очень низкой, чтобы обеспечить соответствующее количество данных, собранных для интерпретации соответствующих сигналов устойчивости.
Сбор и проведение тестов другого образца

## Slide 17: Понимание кривых роста
Исходная фаза
Логарифмическая фаза
Фаза плато
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей
На каждом цикле амплификации ПЦР копируются последовательности ДНК
На каждом цикле количество ДНК в реакции удваивается, в результате чего происходит экспоненциальная амплификация целевых исходных ДНК.
Реакция измеряется на логарифмической фазе амплификации
Notes: 17

## Slide 18: Кривые роста в режиме реального времени: Порог цикла (ПЦ)
Выявлено
Не выявлено
Исходная фаза
Фаза плато
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей
Пороговый цикл
Пороговое значение
Пороговое проникновение Ct
Логарифмическая фаза
Пороговая линия

## Slide 19: МТБ Xpert / полуколичественные результаты на устойчивость к рифампицину
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей
В зависимости от значения порогового цикла (Сt) целевого МТБ, результат МТБ отображается как:
Высокий (менее 16 циклов)
Средний (от 16 до 22 циклов)
Низкий (от 23 до 28 циклов)
Очень низкий (более 28 циклов)

## Slide 20: МТБ Xpert / полуколичественные результаты по устойчивости к рифампицину
Источник графика: http://depts.washington.edu/genomelb/RTPCR20graphSml.gif
Ct < 16:МТБ выявлен на высоком уровне
Ct 16 – 22:МТБ выявлен на среднем уровне
Ct 22 – 28:МТБ выявлен на низком уровне
Ct > 28:МТБ выявлен на очень низком уровне
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей

## Slide 21: Результаты контроля обработки образца (SPC): прошедший контроль
Положительный результат SPC
Отрицательный показатель
Отрицательный результат SPC
Положительный показатель
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей

## Slide 22: Результаты контроля обработки образца (SPC) : недействительный
Этот слайд может считаться необязательным для обучения базовых пользователей
Результат недействительный
SPC отрицательный
Мишень отрицательная

## Slide 23: Создание отчётов о результатах
Нажмите «VIEW RESULTS»
(«ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ»)
2. Нажмите «REPORT» («ОТЧЁТ»)

## Slide 24: Создание отчётов о результатах в формате PDF
3b. Нажмите «Preview pdf» («Просмотр в формате PDF») для немедленного просмотра
3. Выберите результат для просмотра результата в формате PDF
4. Нажмите «Generate Report File» («Создание файла отчёта»)

## Slide 25: Создание отчёта по образцам в формате PDF
1. Нажмите «Reports» («Отчёты») -> Specimen Report (Отчёты по образцам)
3a. Кнопка «Generate Report File» («Создать файл отчёта») сохранит отчёт в папке GeneXpert -> Отчёт
2. Заполните поле «Sample ID» («ID образца »)
3. «Preview PDF» («Предварительный просмотр в PDF») откроет файл в формате PDF

## Slide 26: Создание отчёта по пациентам в формате PDF
1. Нажмите «Reports» («Отчёты») -> Отчёт по пациентам
3a. Кнопка «Generate Report File» («Создать файл отчёта») сохранит отчёт в папке GeneXpert -> Отчёт
2. Заполните поле «Patient ID» («ID пациента»)
3. «Preview PDF» («Предварительный просмотр в PDF») откроет файл в формате PDF

## Slide 27: Как автоматически распечатать тестовый отчёт
- Подключите и установите принтер
- ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете распечатать любой отчёт, как только тестирование закончено
2. Выберите соответствующую функцию «Print Test Report At End of Test» («Распечатать отчёт об исследовании в конце проведения тестов»)
3. Нажмите «OK»

## Slide 28: Как копировать/вставлять данные в документ Excel
1. Нажмите «Data Management»
(«Управление данными»)
Нажмите «Archive test»
(«Заархивировать тесты»)
3. Наведите курсор мыши
на первый тест,
нажмите левую кнопку
мыши, удерживая ее,,
перетащите курсор вниз
до последней линии
4. Пока линии отмечены,
нажмите на вашей клавиатуре
сочетание клавиш Cltr+C
*
*

## Slide 29: Как копировать/вставлять данные в документ Excel (продолжение)
1. Откройте программу
MS Excel нажав «Start» («Старт»)
-> «All Programs» («Все программы»)
->Microsoft Office -> Microsoft
Excel 2010
2. Нажмите правую кнопку
мыши и в появившемся меню
выберите «Match destination Formatting»
(«Использовать формат конечных ячеек »)
 нажмите – см. ниже
3. Выбранные результаты будут
вставлены в рабочий лист Excel

## Slide 30: Выводы
Программное обеспечение GeneXpert позволяет визуализировать результаты исследования и создавать отчеты, в формате, подходящем для распечатки (по образцам или пациентам)
Ошибки, недействительные результаты, отсутствие результатов, устойчивость к рифампицину неопределённая являются основанием для проведения повторных тестов.

## Slide 31: Оценка
Перечислите разные результаты, которые можно получить после исследования при помощи XpertМТБ/RIF
Перечислите разные причины для повтора исследования при помощи XpertМТБ/RIF

## Slide 32
Выражение признательности
Комплект учебных материалов XpertМТБ/RIF был подготовлен со стороны консорциума партнеров в рамках Глобальной лабораторной инициативы (ГЛИ), включая FIND, KNCV, CDC США, ЮСАИД, TB CARE I и ВОЗ, при финансировании со стороны ЮСАИД.
Модули основываются на материалах, которые были изначально разработаны со стороны FIND, KNCV и Cepheid.
Перевод на русский язык осуществлён при поддержке FIND