## Slide 1
Модуль 11:
Клиническое руководство по Xpert MTB/RIF
Глобальная лабораторная инициатива – Xpert MTB/RIF Training Package

## Slide 2
Содержание данного модуля
Что такое Xpert MTB/RIF? Процедура и технология
Диагностический алгоритм при использовании Xpert MTB/RIF и интерпретация результатов
Забор мокроты
Как регистрировать результаты исследования при помощи Xpert MTB/RIF
Лабораторное тестирование для контроля лечения
Система направления образцов, результатов и пациентов

## Slide 3: Задачи обучения
В конце данного модуля, Вы сможете:
Описать роль тестирования при помощи Xpert MTB/RIF в диагностике ТБ и МЛУ-ТБ
Интерпретировать результаты MTB/RIF
Объяснить и обсудить алгоритмы Xpert MTB/RIF для диагностики и ведения ТБ и МЛУ-ТБ

## Slide 4
1. Что такое Xpert MTB/RIF ?

## Slide 5
Обзор: недостатки традиционных методов диагностики выявления ТБ и устойчивости к рифампицину
Микроскопия мазка мокроты чаще всего используется в условиях ограниченности ресурсов для выявления ТБ. Однако:
  Микроскопия выявляет кислотоустойчивые бациллы (КУБ), но не устанавливает различия между M. tuberculosis и другими КУБ, включая нетуберкулезные микобактерии (НТМ)
  Этот метод пропускает многие случаи ТБ, частично, среди людей, живущих с ВИЧ
  Он не выявляет лекарственную устойчивость
Для выявление устойчивости к рифампицину требуются современные лаборатории высокого уровня
  Для выполнения посевов и молекулярных методов диагностики (LPA) требуются лаборатории центрального уровня со строгими мерами биологической защиты, укомплектованные подготовленным персоналом
  На получение результатов посевов уходит до 12 недель

## Slide 6
Пробы Xpert MTB/RIF
Xpert MTB/RIF:
  Молекулярное исследование, способное выявить ТБ и устойчивость к рифампицину при помощи одного исследования в течение 2-х часов
  Намного более чувствителен, чем микроскопия мазка мокроты в случае выявления ТБ, включая ВИЧ-ассоциированного ТБ. Чувствительность аналогична исследованиям на твердой культуре ЛЙ
  Не выявляет нетуберкулезные микобактерии (НТМ) в отличие от микроскопии мазка
  Устанавливается в платформу GeneXpert для выявления многочисленных заболеваний, которые можно установить в лабораториях более низкого уровня и медицинских центрах
Один поставщик: Производитель Cepheid (г. Саннивейл, США)

## Slide 7: Xpert MTB/RIF: технология молекулярного маяка
Пример профиля, чувствительного к рифампицину – 5 анализов и контроль подготовки пробы показывают флюоресцентность
Молекулярный маяк
Цель
Гибрид
Каждый анализ маркируется отдельной флуоресцентной краской, что позволяет их одновременно выявлять
Мишенью ПЦР является фрагмент 81 пн гена rpoB: 5 проб для связывания диких аллелей, но не мутантных мишеней
SPC
При необходимости, добавить слайды из Модуля 6

## Slide 8
Boehme CC et al. N Engl J Med 2010;363:1005-1015.
Процедура исследования Xpert MTB/RIF
Notes: Figure 2. Assay Procedure for the MTB/RIF Test. Two volumes of sample treatment reagent are added to each volume of sputum. The mixture is shaken, incubated at room temperature for 15 minutes, and shaken again. Next, a sample of 2 to 3 ml is transferred to the test cartridge, which is then loaded into the instrument. All subsequent steps occur automatically. The user is provided with a printable test result, such as “MTB detected; RIF resistance not detected.” PCR denotes polymerase chain reaction.

## Slide 9: Место Xpert MTB/RIF в сети лабораторий
Симптомы
Мазок
ЛЙ-40 дней
Референс-лаборатория
Надзор
Врачебный/медицинский пункт
Региональная лаборатория
Периферийная лаборатория
LED микроскоп +10%-я чувствительность
Xpert +40%-я чувствительность
LPA 1 день
Более чувствительны,
чем микроскопия
Быстрее, чем
культурральные
исследования на
твердой среде
Проще, чем
микроскопия
MGIT 15 дней
Xpert MTB/RIF можно разместить на всех уровнях сети лабораторий, если обеспечены базовые условия электроснабжения, установки и биологической защиты, которые аналогичны условиям для проведения микроскопии мазка, а также, при том условии, что пропускная мощность аппарата используется эффективно.
< 2 часа
ТЛЧ на местах
(MODS, NRA, CR*I)
*MODS-метод микроскопического наблюдения за лекарственной чувствительностью
NRA-нитратредуктазная проба
CRI-колориметрических редокс-индикатор

## Slide 10: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Xpert MTB/RIF для диагностики легочного ТБ и выявления устойчивости к рифампицину у взрослых и детей
Настоятельные рекомендации
Xpert MTB/RIF следует использовать вместо стандартной микроскопии, посевов и ТЛЧ в качестве исходного диагностического исследования у взрослых с подозрением на МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированный ТБ (достоверные доказательные данные).
Xpert MTB/RIF следует использовать вместо стандартной микроскопии, посевов и ТЛЧ в качестве исходного диагностического исследования у детей с подозрением на МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированный ТБ (недостоверные доказательные данные).
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 11: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Xpert MTB/RIF для диагностики легочного ТБ и выявления устойчивости к рифампицину у взрослых и детей
Условные рекомендации (с учетом значительного влияния на ресурсы)
Xpert MTB/RIF можно использовать вместо стандартной микроскопии и посевов в качестве исходного диагностического исследования у взрослых с подозрением на ТБ (достоверные доказательные данные)
Xpert MTB/RIF можно использовать вместо стандартной микроскопии и посевов в качестве исходного диагностического исследования у детей с подозрением на ТБ (доказательные данные очень низкого качества)
Xpert MTB/RIF может использоваться как тест, следующий за микроскопией у взрослых с подозрением на ТБ, но в условиях меньшей обеспокоенности МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированным ТБ, особенно, в случае дальнейшего анализа материала при отрицательном результате мазка мокроты.
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 12
Примечание (1 из 2):
Эти рекомендации касаются применения Xpert MTB/RIF как в случае с обработанных, так и необработанных образцов мокроты;
Эти рекомендации также касаются аспиратов промывных вод желудка взрослых и детей на основе генерализации данных по детям;
Данные рекомендации также поддерживают применением одного образца мокроты для диагностического исследования, признавая тот факт, большее количество образцов увеличит чувствительность Xpert MTB/RIF, но потребует больше ресурсов;
Дети с подозрением на легочный ТБ, но с одним отрицательным результатом исследования при помощи Xpert MTB/RIF, должны пройти дополнительные диагностические исследования, а ребенок с высоким подозрением на ТБ по клиническим признакам, должны получить лечение, даже если результат Xpert MTB/RIF отрицательный;
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП
  Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Xpert MTB/RIF для диагностики легочного ТБ и выявления устойчивости к рифампицину у взрослых и детей

## Slide 13: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Xpert MTB/RIF для диагностики легочного ТБ и выявления устойчивости к рифампицину у взрослых и детей
Примечания (2 из 2):
Стандартная микроскопия и культуральные исследования по-прежнему остаются основными видами исследований для контроля лечения и определения лекарственной чувствительности к препаратам кроме рифампицина (включая противотуберкулезные препараты второго ряда);
Расширение масштаба использования Xpert MTB/RIF и его добавление к диагностическим алгоритмам окажет значительное влияние на методы работы, поэтому следует проводить поэтапно в условиях, заданных национальными стратегическими планами по борьбе с туберкулезом;
Новые данные свидетельствуют о том, что Xpert MTB/RIF выявляет некоторые штаммы, устойчивые к рифампицину, которые чувствительны по результатам фенотипического ТЛЧ. Секвенирование противоречащих результатов обычно дает ответ в пользу Xpert MTB/RIF, а исход лечения пациентов, находящихся на лечении ПТП первого ряда, у которых фенотипический ТЛЧ пропустил такие штаммы, бывает неблагоприятным.
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 14: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Диагностика внелегочного ТБ и выявление устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF
Спинномозговая жидкость (СМЖ): Xpert MTB/RIF следует отдать предпочтение перед стандартной микроскопией, культуральными исследованиями и ТЛЧ, в качестве исходного диагностического теста при исследовании СМЖ, взятой у пациентов с подозрением на туберкулезный менингит (сильные рекомендации ввиду срочности ускоренной диагностики, очень низкое качество доказательных данных)
Лимфоузлы и другие ткани: Xpert MTB/RIF может быть использован как замещающее исследования вместо общепринятой практики (включая стандартную микроскопию, культуральные исследования и/или гистопатологию) при исследовании специфичных нереспираторных патологических образцов (лимфоузлы или другие ткани) у пациентов с подозрением на внелегочный туберкулез (условная рекомендация, очень низкое качество доказательных данных)
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 15: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Диагностика внелегочного ТБ и выявление устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF
Примечание (1 из 2):
Лица с подозрением на внелегочный ТБ, но с одним отрицательным результатом Xpert MTB/RIF должны пройти дополнительное диагностическое исследование, а лица с высоким подозрением на ТБ по клиническим признакам (в частности, дети) должны получить лечение, даже при отрицательном результате Xpert MTB/RIF;
В отношении образцов СМЖ следует отдать предпочтение Xpert MTB/RIF перед культуральными исследованиями, если объем образца небольшой или если невозможно получить дополнительные образцы в целях ускоренной диагностики. Если получен достаточный объем образца, то также можно применить методы концентрации, чтобы увеличить выход патологического материала;
Плевральная жидкость – это неоптимальный образец для бактериального подтверждения плеврального ТБ при использовании любого метода. Предпочтительно получить плевральный биоптат. Чувствительность Xpert MTB/RIF при использовании плевральной жидкости очень низкая. Тем не менее, лица с положительными результатами Xpert MTB/RIF после исследования плевральной жидкости должны получить лечение от плеврального ТБ, а лица с отрицательными результатами Xpert MTB/RIF должны быть дообследованы;
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 16: Обновленные (октябрь 2013 г.) рекомендации ВОЗ: Диагностика внелегочного ТБ и выявление устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF
Примечание (2 из 2):
Стандартная микроскопия и культуральные исследования по-прежнему остаются основными видами исследований для контроля лечения и определения лекарственной чувствительности к препаратам кроме рифампицина (включая противотуберкулезные препараты второго ряда);
Новые данные свидетельствуют о том, что Xpert MTB/RIF выявляет некоторые штаммы, устойчивые к рифампицину, которые чувствительны по результатам фенотипического ТЛЧ. Секвенирование противоречащих результатов обычно дает ответ в пользу Xpert MTB/RIF, а исход лечения пациентов, находящихся на лечении ПТП первого ряда, у которых фенотипический ТЛЧ пропустил такие штаммы, бывает неблагоприятным.
Данные рекомендации не относятся к образцам стула, мочи или крови за отсутствием данных по исследованию таких образцов при помощи Xpert MTB/RIF.
Рассмотреть возможность адаптации/удаления слайда, если информация не
соответствует руководящим принципам НТП

## Slide 17: Руководящие документы ВОЗ
Обновленная стратегия
Сопутствующее руководство по внедрению,
Руководящие принципы по обновленным диагностическим алгоритмам с применением дополнительных методов
Руководство по составлению бюджетов
Приложение с СОП для обработки внелегочных образцов патологического материала
Доступно по адресу: http://www.who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout
которое излагает:

## Slide 18
2. Диагностические алгоритмы с применением Xpert MTB/RIF и интерпретация результатов

## Slide 19: Национальный диагностический алгоритм
Вставьте диагностический алгоритм, который используется в вашей стране (блок-схему), включив в него Xpert MTB/RIF и связав его с другими методами диагностики и скрининга, в том числе с микроскопией, рентгенологическим исследованием грудной клетки, бактериологическими исследованиями и ТЛЧ для различных групп пациентов
В блок-схеме определите этапы, когда результат Xpert указывает на устойчивость к рифампицину, а второе исследование (Xpert или другой метод ТЛЧ) дает результат, указывающий на чувствительность к рифампицину
Обсудите, какие категории пациентов должны пройти исследование при помощи Xpert MTB/RIF
Добавьте клинические руководства по ведению случаев и больных после исследования при помощи Xpert.

## Slide 20: Выявление устойчивости к рифампицину: Xpert MTB/RIF в сравнении с фенотипическим ТЛЧ
Для выявления устойчивости к рифампицину:
Чувствительность Xpert MTB/RIF в сравнении с фенотипическим ТЛЧ: 95%
Специфичность Xpert MTB/RIF в сравнении с фенотипическим ТЛЧ: 98%
  Однако фенотипический ТЛЧ пропускает некоторые истинно устойчивые штаммы.
  В случае устойчивости к рифампицину, выявленной Xpert MTB/RIF, но чувствительности, выявленной при ТЛЧ, только метод секвенирования может разрешить противоречие и определить истинную устойчивость
  Выявление методом секвенирования изменений в последовательности аминокислот, в участке определяющих устойчивость к рифампицину (RRDR – Rif resistance determining region) следует рассматривать как подтверждение клинически значимой устойчивости к рифампицину
  Может быть проведено второе исследование Xpert MTB/RIF, чтобы убедиться в отсутствии до- и пост-аналитических ошибок (ошибки в маркировке образцов или оформления результатов исследования), в частности, для пациентов, которых не рассматривали как имеющих риск устойчивости к рифампицину

## Slide 21: Предположительные случаи МЛУ-ТБ
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране
Лица, лечившиеся ПТП и у кого подозревается легочный ТБ, то есть, все пациенты категории повторного лечения (неэффективное лечение, рецидив, возврат после отрыва от лечения для последующего наблюдения)
Лица с подозрением на легочный ТБ, имеющие риск носительства бацилл МЛУ-ТБ (группы риска, определение которым дается в действующем руководстве ВОЗ по ведению случаев ЛУ-ТБ)
Любой человек с подозрением на ТБ и высоким риском МЛУ-ТБ согласно национальной стратегии

## Slide 22: Интерпретация результатов Xpert MTB/RIF
Если выявлены МТБ, не выявлена устойчивость к RIF: начать или продолжить лечение пациента по Категории I
Если МТБ НЕ выявлены: провести последующую диагностическую оценку или лечение согласно национальному алгоритму для ТБ с отрицательным бактериологическим результатом. (Особенно в случаях симптоматического предположительного ТБ, ТБ следует рассматривать как реалистичный вариант)
Если результат исследования ошибка, недействительный или нет результата: произвести забор еще 1 образца для повторного тестирования Xpert
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 23: Интерпретация результатов Xpert MTB/RIF (продолжение)
Если выявлены МТБ, выявлена устойчивость к RIF:
  Начать лечение пациента по схеме лечения МЛУ-ТБ
  Отправить дополнительные образцы на дальнейшее ТЛЧ, определить полную лекарственную устойчивость в целях дальнейшего уточнения схемы лечения
  Если считалось, что у пациента нет риска МЛУ-ТБ, возможно выполнение дополнительного тестирования Xpert для подтверждения, чтобы исключить канцелярские или административные ошибки, которые были допущены при обработке и регистрации образца и сообщении результатов.
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 24: Интерпретация результатов Xpert MTB/RIF (продолжение-2)
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране
В случае противоречивых результатов по RIF, направить образец на секвенирование
ТЛЧ, как минимум, на H; хинолонам; инъекционным ПТП второго ряда
Схема лечения МЛУ-ТБ с H, рекомендованная ВОЗ;
Регистрация случая, как РУ-ТБ
Коррекция схемы лечения МЛУ-ТБ по результатам ТЛЧ;
Перерегистрация случая
ТЛЧ, как минимум, на H; хинолонам; инъекционным ПТП второго ряда
Схема лечения МЛУ-ТБ, рекомендованная ВОЗ
Регистрация как РУ-ТБ
В группах с высоким риском МЛУ-ТБ
Выявлены МТБ; устойчивость к RIF
МТБ выявлены; чувствитель-ность к RIF
ПовторитьXpert MTB/RIF*
МТБ выявлены; устойчивость к RIF
Исследование
MTB/RIF
Лечение ПТП первого ряда, рекомендованное ВОЗ;
Регистрация случая ТБ с бактериологическим подтверждением
МТБ выявлены; чувствитель-ность к RIF
МТБ не выявлены
Если все еще есть подозрение на ТБ
Дальнейшее исследование (CXR, повторить тест Xpert MTB/RIF, посев и др.)
* Done on a fresh sample. If LPA is available at the site and sample is smear positive, LPA can be used for the repeated testing
В группах с низким риском МЛУ-ТБ
Коррекция схемы лечения МЛУ-ТБ по результатам ТЛЧ;
Перерегистрация случая

## Slide 25
3. Сбор мокроты
По мере необходимости, можно вставить дополнительные слайды из Модуля 3

## Slide 26: Правильный сбор мокроты для Xpert MTB/RIF
- Использовать правильный контейнер для сбора мокроты (стерильный, полупрозрачный, горючий, герметичный, с завинчивающейся крышкой, широкогорлый).
- Убедиться, что информация об образце совпадает с информацией на Форме направления образца на лабораторное исследование
- Следует собрать, как минимум, 1 мл мокроты для теста Xpert MTB/RIF - Осуществлять забор мокроты под наблюдением
Оптимальное качество
Гнойная
Слизистая
Неоптимальное качество
С содержанием слюны
С вкраплениями частичек крови

## Slide 27: Форма направления образца на лабораторное исследование
Добавьте местные формы направления образца на исследование.
Покажите участникам, как правильно заполнять форму.

## Slide 28
4. Как вести учет результатов Xpert MTB/RIF

## Slide 29: Учет результатов Xpert MTB/RIF в журнале регистрации ТБ
Результаты микроскопии мазка мокроты и других лабораторных исследований |  |  |  |  |  | 
До лечения |  | 2 или 3 месяца | 5 месяцев | Завершение лечения | Результаты культурального исследования и ТЛЧ | 
Дата микроскопии мазка/Лабораторный № / Результат | Дата теста Xpert / Лабораторный № / Результат | Дата микроскопии мазка/Лабораторный № / Результат | Дата микроскопии мазка/Лабораторный № / Результат | Дата микроскопии мазка/Лабораторный № / Результат | Дата посева/ № / Результат | Дата ТЛЧ / № / Результат
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП и
регистрационными журналами в вашей стране
№ | Дата регистрации | ID № больного с подозрением на ТБ | Ф.И.О | Пол М/Ж | Дата рождения (возраст) | Адрес + номер телефона | Название направляющего учреждения | Классификация больных с подозрением на ТБ |  |  | Исследование при помощи Xpert |  |  |  |  |  | Регистрационный № случая ТБ | Категория лечения и дата начала лечения
 |  |  |  |  |  |  |  | Больной с подозрением на ТБ | Больной с подозрением на ВИЧ+ ТБ | Прочие | Дата сбора мокроты | Дата выдачи результатов | Результаты (отметить) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTB отр | MTB пол RIF чувств | MTB пол RIF уст | Неопределён/ Ошибка |  | 
Журнал регистрации больных с подозрением на туберкулез
Журнал регистрации лечения ТБ

## Slide 30
5. Исследования для контроля лечения

## Slide 31: Исследования для контроля лечения
Xpert MTB/RIF не может быть использован для контроля состояния больных в процессе лечения
  Продолжить применение микроскопии мазка мокроты и/или культуральные исследования в соответствии с руководящими принципами по контролю лечения больных
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 32
6. Система направления образцов, результатов и пациентов

## Slide 33: Система направлений
Периферийный медицинский центр
OPD/Центр ДОТС
Лаборатория Xpert MTB/RIF
Культуральная/ТЛЧ лаборатория
Клиника ДОТС/МЛУ
Образец
Пациент
Результат
4
3
2
1
5
6
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 34: Выводы
Xpert MTB/RIF позволяет в краткие сроки и точно диагностировать ТБ и выявить устойчивость к рифампицину, но не может быть использован для контроля лечения (мониторинга) пациента
Забор образцов мокроты хорошего качества крайне важен для точной диагностики при помощи Xpert и других методов лабораторных исследований
Для исследования при помощи Xpert MTB/RIF производится забор только одного образца (повторный забор возможен в случае ошибки, недействительного результата или отсутствия результата)
  Xpert более чувствителен, чем микроскопия мазка мокроты
  Оценка риска – это важный этап до направления образцов на исследование
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 35: Выводы (продолжение)
Для пациентов с устойчивостью к рифампицину, которая выявлена при помощи Xpert MTB/RIF, следует начать лечение незамедлительно по схеме лечения МЛУ-ТБ, включая изониазид, и произвести забор еще одного образца для ТЛЧ в целях определения всего профиля лекарственной устойчивости.
В то время как Xpert MTB/RIF позволяет быстро получить результаты, должны быть внедрены эффективные системы направления образца и пациента, а также предоставления результатов в целях начала подходящего лечения пациента в кратчайшие сроки
Адаптировать в соответствии с руководящими принципами НТП в вашей стране

## Slide 36
Оценка
Является ли чувствительность исследования при помощи Xpert MTB/RIF такой же, как и чувствительность микроскопии мазка при выявлении ТБ, и можно ли этот метод использовать для контроля лечения (мониторинга)?
Какова чувствительность Xpert MTB/RIF в сравнении с ТЛЧ для выявления устойчивости к рифампицину?
Почему важен забор образца мокроты хорошего качества и как обеспечить правильный забор образца?
Каковы рекомендации ВОЗ для выявления ТБ среди взрослых и детей при помощи Xpert MTB/RIF?
Каков ваш национальный диагностический алгоритм?
Опишите систему направления образцов, результатов и пациентов в вашей стране.

## Slide 37
Выражение признательности
Комплект учебных материалов Xpert MTB/RIF был подготовлен со стороны консорциума партнеров в рамках Глобальной лабораторной инициативы (ГЛИ), включая FIND, KNCV, CDC США, ЮСАИД, TB CARE I и ВОЗ, при финансировании со стороны ЮСАИД.
Модули основываются на материалах, которые были изначально разработаны со стороны FIND, KNCV и Cepheid.
Перевод на русский язык осуществлён при поддержке FIND